## Slide 1: STEM教育知識增益系列： 「智能門鎖模型」製作工作坊

## Slide 2: 目標
以專題研習範例：智能門鎖系統，介紹微控制器Arduino在STEM專題研習的應用
智能門鎖模型編程及製作
運用3D打印技術及設計軟件製作電子設備配件

## Slide 3: 電子元件
Arduino Uno
電子板
輸入元件
智能咭
RFID 傳感器
輸出元件
OLED
顯示屏
Jumper
接駁線
Arduino Uno
擴展板

## Slide 4: Arduino簡介及編程

## Slide 5: Arduino 簡介
Arduino 是一塊包含多過輸入及輸出 (I/O) 接口的開源控制板。
透過Arduino IDE編寫程式，並將程式上載到控制板中，從而製作出不同的專題習作和互動裝置。

## Slide 6: Arduino 簡介
USB連接埠
數位輸入、輸出腳位
類比輸入腳位
3.3V, 5V, GND
數位訊號
0或1
類比訊號
0至1023

## Slide 7: Arduino 擴展板簡介
I2C輸入
數碼輸入/輸出
Digital Input/output
模擬訊號
0至1023

## Slide 8: Arduino 開發軟件
安裝Arduino 開發工具軟體IDE
https://www.arduino.cc/en/software

## Slide 9: Arduino編程

## Slide 10: Arduino 編程

## Slide 11: Arduino 編程

## Slide 12: Arduino 編程
setup()
指令只會執行一次
loop()
指令會無限循環
檢查程式是否有誤
將程式上載至Arduino板

## Slide 13: 連接OLED 顯示屏

## Slide 14: 連接OLED 顯示屏
OLED顯示屏使用I2C介面，有SDA、SCL、VCC和GND四條接線，可以直接連接至擴展版中
資料線SDA (Serial Data Line)及時脈線SCL (Serial Clock Line)需要接駁

## Slide 15: 連接OLED 顯示屏
SDA  SDA (IIC)
SCL  SCL (IIC)
VCC  + (IIC)
GND  - (IIC)
IIC

## Slide 16: 連接OLED 顯示屏
在Arduino IDE先安裝Adafruit SSD1306及Adafruit GFX的程式庫(library)

## Slide 17: 連接OLED 顯示屏
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 display(-1);
void setup() {
Serial.begin(9600);
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
display.clearDisplay();
display.setCursor(40,10);
display.setTextColor(WHITE);
display.setTextSize(1);
display.print("WELCOME!");
display.display();
}
將編碼輸入至Arduino IDE中。
上載至Arduino板內

## Slide 18: 專題研習範例 智能門鎖模型製作

## Slide 19: 連接RFID RC522讀寫器
RFID 是一種無線通訊技術，以無線電波傳遞訊息，只要在電波範圍內，即可傳送訊號
RFID RC522主要有８條接線，我們會使用當中的７條接線，分別是VCC、RST、GND、MISO、MOSI、SCK和NSS(SDA)

## Slide 20: 連接RFID RC522讀寫器
VCC  VCC (7)
GND  GND(7)
MOSI  11
NSS(SDA)  10
RST  9
MISO  12
SCK  13

## Slide 21: 連接RFID RC522讀寫器
在Arduino IDE先安裝MFRC522及SPI的程式庫(library)
SPI程式庫「SPI」在Arduino IDE已預設安裝，故此無須安裝

## Slide 22: 利用RC522讀寫器讀取智能咭的UID號碼

## Slide 23: 讀取智能咭的UID號碼
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <MFRC522.h>
#include <SPI.h>
Adafruit_SSD1306 display(-1);
#define RST_PIN 9 //RC522 RST接腳
#define SS_PIN 10 //RC522 SDA接腳
MFRC522 smart_card; // 建立MFRC522實體
String card_name;
void setup() {
Serial.begin(9600);

## Slide 24: 讀取智能咭的UID號碼
void setup() {
Serial.begin(9600);
SPI.begin();
smart_card.PCD_Init(SS_PIN, RST_PIN);
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
display.clearDisplay();
display.setTextColor(WHITE); // or BLACK);

## Slide 25: 連接RFID RC522讀寫器
void loop()
{
if (smart_card.PICC_IsNewCardPresent() &&
smart_card.PICC_ReadCardSerial()) {
for (byte i = 0; i < smart_card.uid.size; i++) {
card_name = card_name + smart_card.uid.uidByte[i];
}
Serial.println("Card Name is:" + card_name);
card_name = "" ;
smart_card.PICC_HaltA();
}
}

## Slide 26: 連接RFID RC522讀寫器
將編碼複製至loop()中。
上載至Arduino板內

## Slide 27: 將智能卡辨識結果顯示於OLED顯示屏上

## Slide 28: 連接RFID RC522讀寫器
void loop()
if (smart_card.PICC_IsNewCardPresent() &&
smart_card.PICC_ReadCardSerial()){
for (byte i = 0; i < smart_card.uid.size; i++) {
card_name = card_name + smart_card.uid.uidByte[i];
}
Serial.println("Card Name is:" + card_name);
card_name = "";
smart_card.PICC_HaltA();
}

## Slide 29: 連接RFID RC522讀寫器
if(card_name == "13877206189") {
display.clearDisplay();
display.setCursor(50,10);
display.print("ACCESS!");
display.display();
}
else {
display.clearDisplay();
display.setCursor(20,10);
display.print("ACCESS DENIED!");
display.display();
}
delay(3000);
display.clearDisplay();
display.setCursor(20,30);
display.print("WELCOME!");
display.display();
card_name="";
}

## Slide 30: 連接RFID RC522讀寫器
將編碼複製至loop()中。
上載至Arduino板內

## Slide 31: 加入伺服馬達控制門鎖開關

## Slide 32: 伺服馬達
主要分為180°及360°兩款。
伺服馬達主要使用3條電線接駁，分別為電源線（+VE）、地線（GND）及 訊號線（Signal）

## Slide 33: 連接伺服馬達
VCC  VCC (8)
GND  GND(8)
S  S(8)

## Slide 34: 連接伺服馬達
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <MFRC522.h>
#include <SPI.h>
#include <Servo.h>
Adafruit_SSD1306 display(-1);
Adafruit_SSD1306 display(-1);
#define RST_PIN 9
#define SS_PIN 10
MFRC522 smart_card;
String card_name;
Servo myservo;
void setup() {

## Slide 35: 連接伺服馬達
void loop() {
…
display.setCursor(30,30);
display.print("ACCESS!");
display.display();
myservo.attach(8);
myservo.write(180);
delay(3000);
myservo.write(0);
delay(1000);
myservo.detach();
}
else {

## Slide 36: 「智能門鎖模型」製作

## Slide 37: 「智能門鎖模型」製作

## Slide 38: 「智能門鎖模型」製作

## Slide 39: 「智能門鎖模型」製作

## Slide 40: 「智能門鎖模型」製作

## Slide 41: 「智能門鎖模型」 3D齒輪

## Slide 42: 齒輪及齒條簡介

## Slide 43: 齒輪簡介
齒輪通過與其他齒狀機械零件（如另一個齒輪及齒條）傳動來傳遞動力或能量
齒輪可以改變轉動力的大小、速度、轉動方向和傳送距離。

## Slide 44: 齒條簡介
齒輪齒條傳動是齒輪與齒條配合的傳動方式
當齒輪轉動時，可以將旋轉運動變成直線運動
當齒條滾動時，可以將直線運動變成旋轉運動
應用：升降機及軌道系統等領域

## Slide 45: 3D齒輪製作

## Slide 46: 3D齒輪製作

## Slide 47: 3D齒輪製作

## Slide 48: 3D齒輪製作

## Slide 49: 3D齒輪製作

## Slide 50: 3D齒輪製作

## Slide 51: 「智能門鎖模型」 3D門栓齒條

## Slide 52: 3D門栓

## Slide 53: 3D門栓

## Slide 54: 3D門栓

## Slide 55: 3D門栓

## Slide 56: 跨科協作及建議學習時數
學科 | 教學內容 | 課堂節數
電腦科 | Arduino編程 | 3節
設計與 科技科 | 利用鐳射切割機設計模型智能門鎖模型 3D設計軟件設計齒輪及門栓 | 4節
智能門鎖
模型製作
設計與科技科
電腦科

## Slide 57: 謝謝各位